## Slide 1
MÁSTER INTER-UNIVERSITARIO EN CIBERSEGURIDAD
AVALIACION DA SEGURIDADE DE DISPOSITIVOS COMERCIAIS BLUETOOTH
Autor: Argüelles Foronda, Samuel
Tutor: Fernández Caramés, Tiago Manuel
1 - 32
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Evaluación de la seguridad de dispositivos bluetooth.

## Slide 2
Índice
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas software y hardware
Dispositivos elegidos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones
Líneas Futuras
2 - 32
Notes: Durante esta presentación trataremos los siguientes puntos.
Comentare los objetivo principales del proyecto
Realizare una pequeña introducción sobreproblemática a tratar y los tipos de bluetooth
Analizaremos los protocolos bluetooth, las pilas de protocolos y su seguridad
Veremos las herramientas y software que se utilizaron para la realización del proyecto
Se veran Los dispositivos elegidos
Comentare los ataques realizados para cada unos de los dispositivos y las mitigaciones existentes
Tenemos un apartado de videos o demostraciones
y finalmente comentare las conclusiones, las incidencias y las líneas futuras a seguir.

## Slide 3
Objetivos
Comprender el funcionamiento de los protocolos de Bluetooth
Identificar las vulnerabilidades de los sistemas BT.
Análisis de las principales técnicas de hacking
Evaluación de las herramientas de auditoria
Explotación de las vulnerabilidades
Búsqueda y análisis de medidas defensivas
3 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Los principales objetivos del proyecto son:
Comprender el funcionamiento de los protocolos bluetooth  fue necesario estudiarlo y comprender como funcionan para poder explotarlos
Identicar las vulnerabilidades BT  CVEs, existentes, vectores de ataques, fallos comunes de desarrollo..
Analizar la principales técnicas de hacking  Herramientas y ataques conocidos
Evaluacion de herramientas de auditorias  Estudiar las herramientas y comprender como fucnionas
Finalmente la explotación de vulnerabilidade y busqueda de medidas defensivas

## Slide 4
1. Introducción
Bluetooth
¿Por qué Bluetooth?
- Se utiliza en multitud de dispositivos
- Nuevos vectores de ataque
Tipos de Bluetooth
  - Bluetooth Low Energy (BLE)
  - Bluetooth Clásico (BR, EDR, HR)
Problemática
  - Usabilidad vs Seguridad
  - Autenticación a nivel de aplicación
4 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras

## Slide 5
2. Análisis
Bluetooth Clásico (BR, EDR, HS)
Características generales
Protocolo de comunicaciones de radio frecuencia  FHSS
Espectro está dividido en 79 canales separados 1MHZ.
Limitaciones en países (Francia)
Arquitectura: Maestro – Esclavos  Piconet, Scatternet
5 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 6
2. Análisis
Bluetooth Clásico (BR, EDR, HS)
Pila de Protocolos
  OBEX
  RFCOMM
  L2CAP
  SDP
6 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: OBEX  Transmisitones de datos en binario
Bluesnarfing  evio de smap
bluejacking 
RFCOMM  Emulacion de puerto serie
SDP  Descubrimiento de servicios
L2CAP  Protocolo de transporte  Interaccion con link manager para segmentación, resamblado ..

## Slide 7
2. Análisis
Bluetooth Clásico (BR, EDR, HS)
Seguridad de Bluetooth
Términos: Pairing, bounding, autenticación, encriptado, integridad.
AMP(Alternative MAC/PHY)
Evolución del Pairing:
  Legacy Pairing
  Secure Simple Pairing
  Secure Connections
Tipos de Asociación: Just to Work, Passkey, OOB
7 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 8
2. Análisis
Bluetooth Low Energy (BLE)
Características generales
Protocolo de comunicaciones de radio frecuencia  FHSS
Espectro está dividido en 40 canales separados 2MHZ.
Advertisement (37,38,39)
Arquitectura: Maestro – Esclavos  Piconet, Scatternet
8 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 9
2. Análisis
Bluetooth Low Energy (BLE)
Pila de Protocolos
  GATT
  ATT
  SMP
9 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 10
2. Análisis
Bluetooth Low Energy (BLE)
Seguridad BLE
Términos: Pairing, bounding, autenticación, encriptado, integridad.
SMP (Secure Manager Protocol)
AMP(Alternative MAC/PHY)
Evolución del Pairing:
  LE Legacy Pairing  Adaptacion de Secure Simple Pairing
  LE Secure Connection
Tipos de Asociación: Just to Work, Passkey, OOB
10 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 11
3. Herramientas software y hardware
Sotfware
Hcitool
Hciconfig
Gattool
Bleah
Bettercap
Btlejack
Ubertooth Tools
Crackle
Homepwn
Btlejuice
Gattacker
Wireshark
11 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 12
3. Herramientas software y hardware
Herramientas Hardware
3 x Microbit
1 x Ubertooth
3 x Dongle 4.0
1 x Dongle Senna Paranni UDC100
1x Raspberry pi 3b
1 x Raspberry pi 4b
1 x ESP-32
12 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 13
4. Dispositivos elegidos
13 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 14
5. Ataques y mitigaciones
Antena Microbit
Características
Placa programable  Makecode
  Programas: Candado Smartlock, Aplicación Interactiva
Perfil BLE genérico
Pairing: LE Legacy
Asociación configurable: NoPairing, Just to Work, Passkey.
14 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 15
5. Ataques y mitigaciones
Programas de Microbit
15 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 16
5. Ataques y mitigaciones
Antena Microbit
Ataques | Tipo de Asocciación | Consecuencias | Herramientas | Resultado
Sniffing | No Pairing | Divulgación de información | Registro HCI, btlejack, ubertooth | 
 | Just to Work |  |  | 
 | Passkey |  |  | 
Crackle | No Pairing | Divulgación de información | Crackle | -
 | Just to Work |  |  | 
 | Passkey |  |  | 
Hijacking | No Pairing | Escritura y lectura de atributos GATT | Btlejack | 
 | Just to Work |  |  | -
 | Passkey |  |  | -
Replay | No Pairing | Repetición de secuencia de autenticación. | Gattacker | 
 | Just to Work |  |  | 
 | Passkey |  |  | 
16 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 17
5. Ataques y mitigaciones
BLECTF
Características
Retos y herramientas
ESP32: Microprocesador de bajo coste programable
  Módulos: Wi-Fi, BLE
20 retos de capture the flag
No tiene pairing
No tiene autenticación a nivel de aplicación.
Herramientas: Gattool, bleah, bettercap, homepwn.
Dificultades: Escritura y lectura de atributos, suscripción a características, manejo de bash.
17 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 18
5. Ataques y mitigaciones
ITAG
Características
Buscador de llaves inteligente
Aplicación Android (ITracing) e iOS (ISearch)
Bluetooth 4.0 (BLE)
  Sin pairing
  Sin autenticación a nivel de aplicación
18 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 19
5. Ataques y mitigaciones
ITAG
Ataques
Ataques | Consecuencias | Herramientas | Resultado
Sniffing | Divulgación de información | Registro HCI, btlejack, ubertooth | 
Enumeración | Divulgación de información | Bleah | 
Escritura de atributos y notificaciones. | Escritura y lectura de atributos y notificaciones GATT | Gattool, Hompwn | 
Jamming | Interrupción de la señal BT. Desata la alarma del dispositivo. | Btlejack | 
19 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 20
5. Ataques y mitigaciones
DSD TECH
Características
Relé de 4 canales
Bluetooth LE
  Sin pairing
  Sin autenticación a nivel de aplicación
  Las instrucciones revelan información confidencial (disclaimer).
Channel 1 (ON): 0xA00101A2 Channel 1 (OFF): 0xA00100A1
Channel 2 (ON): 0xA00201A3 Channel 2 (OFF): 0xA00200A2
Channel 3 (ON): 0xA00301A4 Channel 3 (OFF): 0xA00300A3
Channel 4 (ON): 0xA00401A5 Channel 4 (OFF): 0xA00400A4
20 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 21
5. Ataques y mitigaciones
DSD TECH
Ataques
Ataques | Consecuencias | Herramientas | Resultado
Enumeración | Divulgación de información | Bleah | 
Escritura de atributtos y notificaciones. | Escritura y lectura de atributos GATT | Gattool | 
21 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 22
5. Ataques y mitigaciones
Candado Tangxi
Características
Smartlock
Bluetooth LE 4.0
  Sin pairing
  Autenticación a nivel de aplicación.
Aplicación Android: Bozzys Padlock:
  El código no está ofuscado
22 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 23
5. Ataques y mitigaciones
Candado Tangxi
Ataques
Ataques | Consecuencias | Herramientas | Resultado
Sniffing | Divulgación de información | Registro HCI, btlejack | 
Enumeración | Divulgación de información | Bleah | 
Hijacking | Escritura y lectura de atributos GATT. Apertura del candado | Btlejack | 
Replay | Control total del dispositivo, Repetición de secuencia de autenticación. Apertura del candad | Gattacker | 
23 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 24
5. Ataques y mitigaciones
Mi band 3
Características
Pulsera de actividad inteligente
Combina Bluetooth Clásico y BLE.
  Sin Pairing
  Autenticación a nivel de aplicación.
  Seguridad contra ataques MITM
  Cambia la MAC en cada emparejamiento
Aplicación Android (Mi Fit) e IOS (Mi Fit).
24 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 25
5. Ataques y mitigaciones
Mi band 3
Ataques
Ataques | Consecuencias | Herramientas | Resultado
Sniffing | Divulgación de información | Registro HCI, btlejack | 
Enumeración | Divulgación de información | Bleah | 
POC | Prueba de concepto | NRF Connect | 
Hijacking | Escritura y lectura de atributos GATT. Desencadena notificaciones de llamadas, alertas y mensajes | Btlejack | 
Replay | Repetición de secuencia de autenticación. | Gattacker | 
Script de Yogesh Ojha | Control total de la notificaciones de la pulsera | Script de Yogesh Ojha | 
25 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 26
5. Ataques y mitigaciones
Mini Dron Parrot Mambo Fly
Características
Dron Parrot (firmware versión v3.0.26)
Bluetooth LE.
  Sin Pairing
  Autenticación a nivel de aplicación.
  Seguridad contra ataques MITM
Aplicación Android (Free Fligth Mini) e IOS (Free Fligth Mini).
Def Con 26 Damien Cauquil demostró que era vulnerable a ataques de hijacking el dron Parrot Rolling (firmware versión < v1.99.2)
26 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 27
5. Ataques y mitigaciones
Mini Dron Parrot Mambo Fly
Ataques
Ataques | Consecuencias | Herramientas | Resultado
Sniffing | Divulgación de información | Registro HCI, btlejack | 
Enumeración | Divulgación de información | Bleah | 
POC | Prueba de concepto | NRF Connect | 
Hijacking | Escritura y lectura de atributos GATT. | Btlejack | 
Jamming | Robo de conexión | Btlejack | 
MITM | Reinyección de comando | Gattacker, BurpSuite | 
27 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 28
5. Ataques y mitigaciones
Mini Dron Parrot Mambo Fly
Demostración MITM
28 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 29
5. Ataques y mitigaciones
Mitigaciones Generales
Bluetooth LE
Pairing  LE Secure Conexión
  Hijacking
  Jamming
  MITM
  Sniffing pasivo
Autenticación a nivel de aplicación
  Accesos no autorizados
Seguridad contra ataques MITM
Impedir el descubrimiento de características
29 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 30
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
6. Demostraciones
Videos
Características
Ataques Replay a la placa Microbit
Hijacking a candado Tangxi
Ataque Replay a candado Tangxi
Poc con NRF Connect, Mi Band 3
Ataque Hijacking a Mi Band 3
PoC con NRF Connect, Mini Drone Parrot Mambo Fly
Fallo de hijacking a Mini Drone Parrot Mambo Fly
Robo de conexión con un Jamming a Mini Drone Parrot
Ataque MITM a Mini Drone Parrot Mambo Fly
Ataque MITM a Mini Drone Parrot Mambo Fly (Pantalla del PC)
30 - 32
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 31
7. Conclusiones y Líneas Futuras
Conclusiones
Punto de fallo para la mayoría de los dispositivos IoT
Las soluciones de seguridad no son costosas
Se prima comodidad frente a la seguridad
Líneas Futuras
BLE: blemon + Frida (Objection)  GitHub
Bluetooth Clásico: CVEs Linux, Blueborne, BleedingTooth…
Ingeniería inversa de Firmware
Hardware Hacking
31 - 32
Objetivos
Introducción
Análisis Bluetooth
Herramientas
Dispositivos
Ataques y Mitigaciones
Demostraciones
Conclusiones y Líneas Futuras
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Herramienta de pentesting para los protocolos de redundancia de capa 3.

## Slide 32
MÁSTER INTER-UNIVERSITARIO EN CIBERSEGURIDAD
AVALIACION DA SEGURIDADE DE DISPOSITIVOS COMERCIAIS BLUETOOTH
¿PREGUNTAS?
Autor: Argüelles Foronda, Samuel
Tutor: Fernández Caramés, Tiago Manuel
32- 32
Notes: Buenos días a todos,
Muchas gracias por la presentación. Como dijo XXXX mi proyecto se titula Evaluacion de seguridad de dispositivos bluetooth.